EE236 | Electronic Devices Lab
Mayur Ware | 19D070070
Lab 3

Q1)
I-V Characteristics of Solar Cell :
1) I_L = 0e-3
x0 = 0.318116, y0 = -6.86111
x1 = 0.197464, y1 = -8.19444
Slope = 11.0511
eta = 1000/slope*26 = 3.4803

I = I_0(e^qV/etakT -1) – I_L

2) I_L = 8e-
x0 = 0.00666667
y0 = 0.527174
I1 = 0.00666 + 0.008 = 0.01467A
V1 = 0.5271
----------------------------------
x1 = 0.00275
y1 = 0.4717
I2 = 0.00275 + 0.008 = 0.01075A
V2 = 0.4717
Now,
I1/I2 = e^(0.5271/eta*26m – 0.4717/eta*26m) = e^(55.4/26*eta)
ln(1.3646) = 55.4/26*eta
0.3108 = 2.1307/eta
eta = 2.1307/0.3108 = 6.8557

3) I_L = 10e-3
x0 = 0.007731
y0 = 0.547917
I1 = 0.007731 + 0.010 = 0.017731A
V1 = 0.5479
----------------------------------
x1 = 0.003223
y1 = 0.4864
I2 = 0.003223 + 0.010 = 0.013223A
V2 = 0.4864
Now,
I1/I2 = e^(0.5479/eta*26m – 0.4864/eta*26m) = e^(61.5/26*eta)
ln(1.3431) = 61.5/26*eta
0.2950 = 2.365/eta
eta = 2.365/0.2950 = 8.0169

Q2)
Id vs Vd plot :
x0 = 0.00810127, y0 = -0.00790517
Isc = -7.9mA

x0 = 0.412152, y0 = -0.000827586
Voc = 0.412V

Pr vs Vd plot :
Power Max. = -1.7mW
Fill Factor = Imax*Vmax/Isc*Voc = -1.7m/ -3.2m = 0.5312

Q4)
x0 = 1.40741, y0 = 1.01109e+08
x1 = 1.36574, y1 = 9.58913e+07

Slope = 1.25217e+08
y-intercept = -7.49e+7

N_D = 6.98*10^20/ m^3
Vbi = 0.93