EE236 : Electronic Devices Lab
Lab 4
Mayur Ware | 19D070070

Part 1 :
I = I_0(e^qV/etakT -1)

1) Temperature = 350C
Id = 1mA ---- Vd = 0.292424 V
Id = 2mA ---- Vd = 0.348485 V
Id = 5mA ---- Vd = 0.433333 V

kT/q = (26/298)*(273+T) = 26*(308/298) = 26.8724

At Id=1mA,
I1 = 0.000882353 A
V1 = 0.283333 V
I2 = 0.00131373 A
V2 = 0.315152 V
Now,
I1/I2 = e^(0.283333/eta*26.87m – 0.315152/eta*26.87m) = e^(-31.81/26.87*eta)
ln(0.6702) = -31.81/26.87*eta
-0.4 = -1.2234/eta
eta = 1.2234/0.4 = 3.0586
---------------------------------------
At Id=5mA,
I1 = 0.00480392 A
V1 = 0.427273 V
I2 = 0.0052549 A
V2 = 0.436364 V
Now,
I1/I2 = e^(0.427273/eta*26.87m – 0.436364/eta*26.87m) = e^(-9.091/26.87*eta)
ln(0.9142) = -9.091/26.87*eta
-0.0896 = -0.3497/eta
eta = -0.3497/ -0.0896 = 3.9024

2) Temperature = 450C
Id = 1mA ---- Vd = 0.265152 V
Id = 2mA ---- Vd = 0.322727 V
Id = 5mA ---- Vd = 0.407576 V
kT/q = (26/298)*(273+T) = 26*(318/298) = 27.7449

At Id=1mA,
I1 = 0.000803922 A
V1 = 0.251515 V
I2 = 0.00129412 A
V2 = 0.281818 V
Now,
I1/I2 = e^(0.251515/eta*27.74m – 0.281818/eta*27.74m) = e^(-30.3/27.74*eta)
ln(0.6224) = -30.3/27.74*eta
-0.474 = -1.0922/eta
eta = 1.2234/0.4 = 2.3042
---------------------------------------
At Id=5mA,
I1 = 0.00470588 A
V1 = 0.401515 V
I2 = 0.00531373 A
V2 = 0.413636 V
Now,
I1/I2 = e^(0.401515/eta*27.74m – 0.413636/eta*27.74m) = e^(-12.12/27.74*eta)
ln(0.8855) = -12.12/27.74*eta
-0.12153 = -0.4369/eta
eta = -0.4369/ -0.12153 = 3.5949

3) Temperature = 550C
Id = 1mA ---- Vd = 0.239394 V
Id = 2mA ---- Vd = 0.292424 V
Id = 5mA ---- Vd = 0.380303 V

kT/q = (26/298)*(273+T) = 26*(328/298) = 28.6174

At Id=1mA,
I1 = 0.000784314 A
V1 = 0.218182 V
I2 = 0.00137255 A
V2 = 0.260606 V
Now,
I1/I2 = e^(0.218182/eta*28.61m – 0.260606/eta*28.61m) = e^(-42.42/28.61*eta)
ln(0.5714) = -42.42/28.61*eta
-0.5596 = -1.4826/eta
eta = 1.4826/0.5596 = 2.6493
---------------------------------------
At Id=5mA,
I1 = 0.00470588 A
V1 = 0.371212 V
I2 = 0.00535294 A
V2 = 0.386364 V
Now,
I1/I2 = e^(0.371212/eta*28.61m – 0.386364/eta*28.61m) = e^(-15.15/28.61*eta)
ln(0.8791) = -15.15/28.61*eta
-0.1288 = -0.5295/eta
eta = -0.5295/ -0.1288 = 4.1112

4) Temperature = 650C
Id = 1mA ---- Vd = 0.210606 V
Id = 2mA ---- Vd = 0.266667 V
Id = 5mA ---- Vd = 0.35303 V

kT/q = (26/298)*(273+T) = 26*(338/298) = 29.4899

At Id=1mA,
I1 = 0.000843137 A
V1 = 0.198485 V
I2 = 0.00129412 A
V2 = 0.231818 V
Now,
I1/I2 = e^(0.198485/eta*29.48m – 0.231818/eta*29.48m) = e^(-3.33/29.48*eta)
ln(0.6514) = -3.33/29.48*eta
-0.4285 = −0.113/eta
eta = 0.4285/0.113 = 3.7922
---------------------------------------
At Id=5mA,
I1 = 0.00482353 A
V1 = 0.348485 V
I2 = 0.00531373 A
V2 = 0.359091 V
Now,
I1/I2 = e^(0.348485/eta*29.48m – 0.359091/eta*29.48m) = e^(-10.6/29.48*eta)
ln(0.9077) = -10.6/29.48*eta
-0.0967 = -0.3597/eta
eta = -0.3597/ -0.0967 = 3.7197

5) Temperature = 750C
Id = 1mA ---- Vd = 0.182609 V
Id = 2mA ---- Vd = 0.24058 V
Id = 5mA ---- Vd = 0.328986 V

kT/q = (26/298)*(273+T) = 26*(348/298) = 30.3624

At Id=1mA,
I1 = 0.000833333 A
V1 = 0.171014 V
I2 = 0.0015 A
V2 = 0.217391 V
Now,
I1/I2 = e^(0.171014/eta*30.36m – 0.217391/eta*30.36m) = e^(-46.37/30.36*eta)
ln(0.5555) = -46.37/30.36*eta
-0.5877 = −1.527/eta
eta = 1.527/0.5877 = 2.5982
---------------------------------------
At Id=5mA,
I1 = 0.00466667 A
V1 = 0.321739 V
I2 = 0.0053125 A
V2 = 0.336232 V
Now,
I1/I2 = e^(0.321739/eta*30.36m – 0.336232/eta*30.36m) = e^(-14.49/30.36*eta)
ln(0.8787) = -14.49/30.36*eta
-0.1292 = -0.4773/eta
eta = -0.4773/ -0.1292 = 3.6942

Part 2 :

1) 350C
Isc = -0.00788793 A
Voc = 0.3925 V

Vmp*Imp = Pmax= -0.0015963 W

FF = (Vmp*Imp)/(Voc*Isc) = Pmax/(Voc*Isc) = -0.0015963/ 0.3925* -0.007887 = 0.5156

2) 450C
Isc = -0.00787069 A
Voc = 0.367955 V

Vmp*Imp = Pmax= -0.00143276 W

FF = (Vmp*Imp)/(Voc*Isc) = Pmax/(Voc*Isc) = -0.00143276/ 0.367955* -0.007870 = 0.4947

3) 550C
Isc = -0.00785345 A
Voc = 0.343441 V

Vmp*Imp = Pmax= -0.00127463 W

FF = (Vmp*Imp)/(Voc*Isc) = Pmax/(Voc*Isc) = - 0.00127463 / 0.343441* -0.00785345 = 0.4726

4) 650C
Isc = -0.00781034 A
Voc = 0.319038 V

Vmp*Imp = Pmax= -0.00112361 W

FF = (Vmp*Imp)/(Voc*Isc) = Pmax/(Voc*Isc) = -0.00112361/ 0.319038* -0.00781034 = 0.4509

5) 750C
Isc = -0.00774138 A
Voc = 0.294414 V

Vmp*Imp = Pmax= -0.000977174 W

FF = (Vmp*Imp)/(Voc*Isc) = Pmax/(Voc*Isc) = -0.000977174/ 0.294414* -0.00774138 = 0.4287

Part 3 :

1) Vary Rs for Rsh = 1000 ohm
Rs = 0 ohm
Isc= -0.00798276 A
Voc = 0.420526 V
Pmax = -0.00214937 W
FF = 0.6402

Rs = 10 ohm
Isc= -0.00789655 A
Voc = 0.412152 V
Pmax = -0.00173125 W
FF = 0.5319

Rs = 30 ohm
Isc= -0.00756897 A
Voc = 0.396867 V
Pmax = -0.00110972 W
FF = 0.3694

2) Vary Rsh for Rs = 10 ohm
Rsh = 100 ohm
Isc = -0.00718548 A
Voc = 0.377045 V
Pmax = -0.00111667 W
FF = 0.4121

Rsh = 500 ohm
Isc = -0.00780172 A
Voc = 0.409367 V
Pmax = -0.00165686 W
FF = 0.5187

Rsh = 5k ohm
Isc = -0.00796552 A
Voc = 0.41443 V
Pmax = -0.0017875 W
FF = 0.5414